石油企业集输设施管理问题讨论

吕肖东1 丁浩1 徐林颖2

（1.中国石油大学（华东）经济管理学院，山东青岛，266580；2.东营职业学院会计学院,山东东营,257091）

摘要：油气集输是石油生产加工过程中重要的环节，集输设施管理状况直接影响油气集输的运行效率。通过对石油企业集输设施管理现状进行阐述，分析其存在的问题和不足，通过改善石油企业集输设施中人员组织管理机制、不断进行技术工艺改造以及加强技术设备管理可以有效的改善集输设施管理现状，促进油气集输的顺利、高效运行。

关键词：集输设施；设备管理；石油企业

油气集输是石油生产加工过程中重要的环节，集输设施管理状况直接影响油气集输的运行效率。纵观油田生产全局油气集输是继油藏勘探、油田开发、采油工程之后又一个重要的生产阶段[1]。油气集输的任务是把分布在油田各井口处未经处理的石油和天然气的混合物用一定的方法收集起来，经过计量然后汇集到接转站，最后转输到联合站。油气在联合站经过加热、分离和脱水，再经过沉降过滤天然气。经脱轻质油脱水变成四种合格产品：原油、天然气、净化水、轻质油，然后分别输送出去，油气集输在石油的生产和加工过程中发挥着十分重要的作用[2]。然而，由于我国石油生产起步较晚，技术和管理政策方面与西方发达国家相比存在很大的差距，导致石油企业在集输设施管理方面存在很大的不足，严重影响油气集输的运行效率。

1石油企业集输设施管理现状及其存在的问题

1.1石油企业集输设施管理现状

目前国内各油田集输管理处于非常滞后的状况，对集输生产实行的一般是三级管理模式：即，采油厂（集输科）、管理区（采油矿），联合站和采油队[3]。采油厂决策层通过集输科来管理集输生产，管理区在集输科的领导下，直接对联合站、采油队的生产进行管理，而各联合站的任务就是分别将其所管辖的计量站、接转站的来油，通过复杂密闭的生产流程对其进行加工处理，最终形成四种油田产品[4]。站库设备以及井站之间的管网还没有实现集输系统的联合站自动化控制，也没有一个类似集输生产管理系统的软件，现有的这种管理模式已经不能适应现代化管理的要求。

1.2石油企业集输设施管理存在的问题

集输设施系统涉及的点面非常广泛，有机械方面像泵、罐的问题，有工艺流程方面像油气集、输、储等问题，更有化学制剂在油气处理上的使用和油、水管网的防腐保温上的问题。这些问题在集输系统中互相制约、互相影响，是一个系统问题，要保证整个油气集输设施管理系统的高效、科学、经济的运行，必须采取综合、优化以及科学的方法来解决。当前集输设施存在的主要问题：

（1）油气集输和处理系统负荷增大，现有的工艺流程复杂，系统能力不能满足开发后期的生产要求；天然气供气和处理能力不能适应销售需要[5]。

（2）油田开发后期防腐问题日益突出。多年的运行，使得油田地面的各种生产系统出现比较多的问题，像容器、各段管网老化、腐蚀比较严重，对油田的生产安全以及相关产品质量产生比较大的影响。油田原油处理系统产品达标问题，安全生产隐患。

（3）油田设备老化严重，急需更新。原油加热炉、换热器等都普遍存在结垢严重、腐蚀速率快、管束使用时间短等问题，存在比较大的安全隐患[6]。

（4）污水处理系统主要是处理量的增加和水质标准的提高，现有流程和设备落后，按常规的处理方式已不能满足生产要求。

（5）油田综合含水逐步升高，污水处理设施建设十分必要。注水系统由于注入量的增加，电力负荷急剧增长，注水井洗井次数增多，造成洗井能耗和污水处理系统的负担增大[7]。

（6）自控系统老化，网络上传急需完善。随着自动化和信息技术的发展，存在着有些系统运行时间长而产生老化，系统的开放性比较差，各个系统之间互连比较困难，而且系统升级改造相对困难；另外对于当前的系统缺乏有效的监控和检测，在现场上使用的仪表可供使用时间短，像高压注水这类计量仪表易损坏等问题。

（7）集输设施管理组织结构问题。我国石油企业现行的集输设施中设备过度使用，不按设备的实际作业能力操作，且不注意保养，使得集输设施的使用寿命降低，技术水平提升不上去；另外设备的分散设置降低了设备利用率，使得运营收益远低于运营成本；管理部门的条块化，设备管理和维修缺乏沟通机制，使得经济管理和技术管理不能协调；还有存在多头控制，设备管理人员受多重领导，要对多个部门负责，如财务部、本厂领导等，内耗较大。

2 加强石油企业集输设施管理的对策建议

2.1石油企业集输设施中人员组织管理机制

（1）油气集输系统优化调整后，集输工艺、清蜡防蜡方式、计量方式等均发生了变化，增加了一定的生产管理难度，需对生产岗位操作管理人员进行技术培训。另外，对单管环状掺水的集油工艺进行管理，对油井热洗、软件量油、资料录取等这些方面制定相应的配套管理措施，从而能够适应新形势下生产管理要求。

（2）在油气集输系统中应用精细管理法，建立指标体系，落实责权利，提高员工参与管理的积极性。管理指标根据考核结果打分，打分结果与总收入挂钩。实现了工作、分配的透明化管理。管理落实了责任，真正做到了指标到人、考核到人、分配到人，员工的工作职责实现了从行政命令调控到经济运行调控的转变，岗位责任心明显加强，成本控制意识、产量增长意识以及强化管理意识明显提高。通过对站压、运行参数的分析，有针对性地提出调参、热洗、油井间开、单井吞吐等措施。

（3）加强巡护线工作，建立集输气管网GPS实施巡检系统。油气资源在集输管网上传输时间很长，上下游的生产状况也多变，管网出现的管体由于防腐层老化而产生腐蚀，这些情况给集输管线的整个体系安全运行带来很多隐患。为确保集输系统的安全平稳高效运行，一方面加大宣传和管线的保护力度，另一方面在全厂实施了集输管网GPS巡检系统，该系统的使用实现了对巡线人员的远程实时监督，解决了考核巡线人员是否到位问题，避免因漏巡、不按要求巡检而发生不法分子打孔窃气事故或不能及时发现漏气、打孔窃气而带来的经济损失；管理者通过系统及时了解巡线中出现的问题（窃气、漏气、占压等），并及时采取相应措施，避免因处理问题不及时而造成经济损失。

（4）加强单位职工防火防爆等安全教育。第一，合理安排组织生产，改善工作条件与环境，提高员工工作满意度与职业健康状况，保证工作人员良好的生理、心理状况以胜任自动化操作的需要。第二，施工前明确消防管理负责人，明确各自的职责，分清责任，落实防火安全责任制。压力容器的操作人员首先要熟悉整个容器的生产工艺流程。对于本岗位压力容器的结构要了解，对于主要技术参数必须熟悉，关于本岗位压力容器的安全操作程序和规范操作方法必须掌握好。按照同一指挥的原则，组织有经验的操作人员、管理人员和生产负责人员实施作业；生产管理部门严格按照动火措施来实施施工人员的倒换实施作业。第三，当有动火或高压危险施工作业需要的时候，必须有相关管理部门的审批程序，严格按照高压高危操作规范进行。第四，在进行动火、用火等施工作业之前，需要有工程技术人员提前进行实地勘察。尤其是对工艺流程要进行分析，对油气设施的最佳施工方案选择要慎重，一旦确定不得随意变动，更不能扩大危险作业的范围和时间，最大限度的降低动火高压作业的风险。第五，提高企业消防队伍和动火高压施工人员综合水平。相关现场操作人员必须按照操作规范安全操作。企业必须按照国家规定的操作要求对操作人员进行安全技能培训和考核，只有相关考核合格并拥有操作人员合格证之后，才可以独立进行特殊作业操作，并且工作人员在动火作业中，要严格遵守油气站库的有关安全管理规定和防火防爆规范。

2.2 改善工艺技术

（1）加强技术改造

在确保油气水产品达标的同时，节能降耗，注重环保。采用区域阴极保护系统来保障设备的安全运行，运用先进的适用的阴极保护设备，以及内外层防腐工艺，实现油田设备、管线的腐蚀程度减缓和降低。

（2）加强产品开发与科研攻关

继续加强下游产品的研究与开发，充分利用油田的天然气及轻烃资源，减小放空，提高效益。积极开展科研攻关，解决地面工程技术难题。重点开展研究稠油开采、集输处理工艺系统，老油田地面工艺的测试与综合优化技术研究（如原油脱水、污水处理、油气稳定、产品计量等）。

（3）油气集输及油气容器动火、爆炸安全防护

首先，进行置换动火时要注意根据油气中可燃物元素的含量成份来选择置换介质对含硫磷高的油气，要用水、水蒸气置换切忌用压风机进行空气扫吹置换，以防硫化物等与空气中的氧发生剧烈反应而自燃。

其次，在对油气集输及油气容器进行动火作业时，现场需要配备足够的消防设备和器材，对站库内的大容器进行动火作业时要配有消防人员和消防车辆，并配备专用泡沫灭火器或干粉灭火器。

最后，油气集输及油气容器作业时，应切断转动装置、加热装置以及其他与容器有关的电源，并挂上相关安全警示牌。

（4）集输设施运行中降低油气损耗

首先，对接转站进行改造，使大量的游离水在接转站即被分离。改造的办法是设沉降罐使油水分离，或者设旋流器脱水。脱出水输往附近注水站就地回注或选抒回灌井回灌。

其次，研究和采用寒冷冬季不加热集油、常温脱除游离水、降低电脱水温度、常温含油污水处理、提高加热炉效率等系统配套技术，提高原油集输热力系统热能利用率，只有不加热集油、常温脱游离水、常温含油污水处理技术同时配套实施，才能降低原油集输系统的热耗。各油田充分利用油气集输系统低位压能和低值热能，采用简易工艺，在寒冷的冬季实现了油田气收集处理及干气返输。

2.2 加强设备管理

设备是固定资产的重要组成部分，设备的好坏对油气开采的质量、产量有着重要影响，同时和企业的运营成本、整体效益和安全环保密切相关，是油田生产运营管理的重要影响因素之一，在企业整个生产运营活动中处于重要的位置。集输设备的管理在整个集输设施的管理问题中，产生着极重要的位置。

（1）集输设备管理的基本思路。

首先，加强企业层面的宏观管理，加强企业设备管理力量，加大企业监管协调控制力度，整体推动设备管理水平的提高。其次，坚持科技进步和创新，依靠技术进步、科技创新，管理创新，推广应用现代设备管理理念、自然科学技术成果。第三，坚持可持续发展，努力保护环境和节能降耗，节能降耗、降低成本。

第四，坚持社会化、专业化、规范化，有效、合理地利用社会资源，发挥优势互补，资源共享。第五，坚持以人为本，发挥人的主观能动性，培养高素质、高层次的设备管理人员、检维修人员和运行操作人员，为完成设备管理任务和企业的生产经营目标奠定基础。

（2）集输设备的维护保养

集输设备的使用安全与其维护保养工作密切相关。对于集输设备的维护保养包括运行期间和停运期间的维护保养两个方面，集输设备维护保养的好坏，对于设备的使用效率和使用寿命直接相关，良好的维护和保养，也能保证集输设备安全运行。运行期间的维护保养主要是保障设备的正常使用，重点工作是在防漏、防震、防腐，对仪器、仪表、电气设施，以及管线、阀门、元件、安全装置等的日常维护。停运期间的维护保养是在设备检修或者生产停止时，对长期或者临时停用的设备进行的工作，主要是清理内部介质，去除污垢、腐蚀产物等。

（3）油田企业设备管理中的维修策略选择

我国油田企业现在实行的还是以计划维修为主，这样不利于油田企业在生产过程中减少设备的故障率、降低石油开采的成本，集输设备的经济性、安全性、适用性来制定设备的维修策略、维修方式和维修周期，并制定相应的维修计划，这样可大大提高设备维修的科学性、合理性和经济性，同时可以减少设备维修人员的劳动强度和设备维修工作的盲目性。

（4）集输设备管理体制机制方面

首先，应用动态管理法，合理调度油气水处理设备。在设备控制管理方面，我们对应用的主要设备，如加热炉、油水分离器、电脱水器、过滤器、注水泵、外输泵等设备的运行情况、控制参数情况，建立动态管理。根据设备状态，合理调度设备。动态地了解设备的运行状态、存在问题，工作重点及维护修理重点，保证了各个站设备的完好率。根据动态管理法，对输油注水动力设施运行优化控制。

其次，企业设备管理属于职能型组织机构，强调企业内部的控制、指挥与协调组织刚性偏大，效率偏低。现行组织是一种执行型组织，缺乏灵活性，组织机构明确规定了每个员工的职责，以及奖惩制度。要尽量降低领导层的变动、设备管理机构的改革和人员的变动，并且要及时适应自动化仪表等设备的技术进步和更新换代的速度。

最后，以设备管理评价结果为依据改进设备管理考核，加强设备管理的考核监督激励机制，对设备相关人员工作绩效进行考核，进行奖惩。改进和不断完善对科研技术人员的奖励激励制度，根据成效，给予相应奖励。

3 结论

我国石油企业集输设施管理存在很大的问题，严重影响油气集输效率，从而对我国的油气生产造成负面影响。通过改善石油企业集输设施中人员组织管理机制、不断进行技术工艺改造以及加强技术设备管理可以有效的改善集输设施管理现状，促进油气集输的顺利、高效运行。

参考文献

[1]高明霞，豆力，王美燕等.中原文留油田集输系统优化措施及效果[J].石油规划设计，2008，19（3）：24-25.

[2]何桂红.油气集输系统的优化调整[J].油气田地面工程，2008，27（4）：45-46.

[3]侯桂华.集输系统效率提升的潜力分析[J].油气田地面工程，2008，27（2）：46-47.

[5]吕洪波，纪海雷，杨延平.集输装置设施现状安全评价探讨[J].石油化工安全技术，2003，19（4）：9-12.

[6]丁浩,李亮.输油管道安全问题研究[J],油气田地面工程,2004,23(11):13-14

[7] 何志英等.油田注水系统效率的计算及提高措施[J],油气田地面工程, 2012，6：28-29

作者简介：吕肖东，博士研究生，中国石油大学（华东）经济管理学院讲师，Email: Lvxiaodong1980@126.com。

# Footnotes

项目基金：山东省自然科学基金项目（ZR2013GM025），中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(27R110650B0，14CX04049B)的阶段性成果。