科目代码：F0601　科目名称：热力设备及系统

一、考试要求

掌握热力发电厂中热能转换为机械能的理论原理、主要设备的组成、作用、结构特点及工作原理。包括朗肯循环及设备（含回热与再热原理及设备、除氧器）；锅炉设备（包括本体及燃烧制粉系统与设备）；汽轮机设备（包括定子、转子、汽封、凝汽器）；锅炉与汽机运行中的主要问题（包括汽温调节、稳燃、结渣与积灰、低温腐蚀、水循环故障、热偏差、轴向推力、凝汽器的最佳真空等）。具备进行热力循环效率、电厂效率、锅炉效率、汽轮机效率与变工况特性分析等基本计算能力。

二、考试内容

1.朗肯循环

朗肯循环的过程，及对应的设备与装置，提高朗肯循环热效率的方法，朗肯循环的T-s图。再热循环的设备与T-s图。回热循环的设备与T-s图。

2.电厂常用的换热器

电厂常用换热器种类与工作原理，高压加热器，低压加热器，除氧器，凝汽器，冷油器，空气预热器，过热器，再热器，省煤器作用与工作原理。

3.煤的组成与特性及表示方法

煤的工业分析成分，煤的元素分析成分，煤的低位发热量，标准煤，煤的成分基准，煤的可磨性系数。

4.制粉系统

直吹式制粉系统的组成与特性，中间储仓式制粉系统的组成与特性，制粉系统安全与经济运行。

5.煤粉燃烧过程与原理

锅炉设备中煤粉燃烧过程的组织，不同煤种所用燃烧器的特点，燃烧器与炉膛的配合方式及要求，稳燃型煤粉燃烧器的原理，煤粉锅炉低NOx燃烧原理。

6.锅炉组成与工作原理

煤粉锅炉本体组成，直流锅炉水冷壁结构与组成，汽包锅炉水冷壁结构与组成。煤粉锅炉工作流程。

7.结渣与积灰

结渣、积灰的原因，影响因素，对直流锅炉、汽包锅炉的运行的影响。

8.低温腐蚀

低温腐蚀的原因，影响因素，防止措施，对锅炉运行的影响。

9.锅炉热平衡

锅炉热平衡的意义，锅炉各项热损失及影响因素，锅炉输入热量，锅炉效率与燃料量的计算。

10.锅炉汽温与调节措施

直流锅炉、汽包锅炉影响过热汽温的因素，影响再热汽温的因素，调节过热汽温的方法，调节再热汽温方法。

11.水循环原理

自然循环水冷壁超温原因，强制流动锅炉多值性水动力特性危害、原因及减轻与防止措施。

12.热偏差

过热器热偏差原因与危害，减轻与防止措施。

13.蒸汽净化

大型锅炉中蒸汽物理携带，选择性携带（溶盐），影响因素及减轻措施。

14.汽轮机本体的组成与工作原理

汽轮机的调节级，压力级，转子部分组成，定子部分的组成。叶轮的组成。汽缸的支撑方式。汽轮机级的工作原理，汽轮机工作流程。

15.轴向推力

运行中叶轮的受力种类及影响因素，运行中轴向推力的平衡，汽轮机叶轮上平衡孔的作用，汽轮机的滑销系统组成与作用。

16.汽轮机的汽封

汽轮机的汽封的结构与作用，密封原理。

17.汽轮机的效率

汽轮机各项内部损失及影响因素，汽轮机各项外部损失及影响因素，级效率。

18.汽轮机变工况

汽轮机变工况运行特性，弗留格尔公式。

19.除氧器 热力除氧原理，影响除氧效果的因素及改善措施。

20.凝汽器真空 运行中影响凝汽器真空的因素，凝汽器的最佳真空。

三、题型

试卷满分为100分，其中：填空选择题（30分），简答题（40分），分析论述题（20分），计算题（10分）。

四、参考教材

1．《发电厂热力设备及系统》．谢诞梅,刘勇主编．高等教育出版社，2008。