测量学硕士研究生考试大纲

一、考试性质

测量学考试是测绘科学与技术类专业硕士研究生入学考试科目之一，是教育部授权各招生院校自行命题的选拔性考试，其目的是测试考生对测绘工程基础知识和分析、解决问题方法的掌握程度。本大纲遵照教育部测绘科学与技术课程指导小组的基本要求，结合我校工科各专业对测绘工程知识、理论、技术要求制订。本大纲力求反映专业特点，以科学、公平、准确、规范的尺度去测评考生的测绘工程基础知识水平、基本判断素质和综合应用能力。

二、评价目标

(1)测量学基础知识的掌握是否全面。

(2)测量学外业知识的掌握是否全面。

(3)测量学的数据处理深度和综合应用能力。

三、考试内容

测量学试卷包括基础理论和外业测量两个部分。考试的核心在基础理论和最基本的定量、定性分析方法，掌握大比例尺地形图测量的基本理论、基本方法，掌握水准仪、经纬仪、全站仪等仪器操作掌握数字化测图的内业编辑等内容。需要准备计算器。

（1）常规测量仪器设备的原理和使用，如水准仪、经纬仪、钢尺、光电测距仪、全站仪等及常规的测量方法；

（2）小范围控制测量布设、实施和内业计算；

（3）能够对测量工作的精度作初步的分析；

（4）大比例尺测图的基本技术、作业方法。

四、考试形式和试卷结构

（一）考试时间

考试时间为180分钟。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

试卷由试题和答题纸组成。答案必须写在答题纸相应的位置上。

（三）试卷满分及考查内容分数分配

试卷满分为150分。其中理论部分75分，外业测量步骤和方法部分75分。

（四）试卷题型比例

填空题：第一大题，每小题1分，共40分

选择题：第二大题，每小题3分，共45分

判断题：第三大题，每小题2分，共20分

简答题：第四大题，每小题6-9分，共30分

计算题：第五大题，每小题6-9分，共45分

五、样卷（见附件一）

一、填空（每空2分，共40分）

1.       地面点到        铅垂距离称为该点的相对高程。

2.       通过       海水面的         称为大地水准面。

3.       测量工作的基本内容是          、         、

4.     直线定向的标准方向有           、            、                。

5.     一测站的高差为负值时，表示           高，            低。

6.     用水准仪望远镜筒上的准星和照门照准水准尺后，在目镜中看到图像不清晰,应该_____________螺旋,若十字丝不清晰,应旋转_________螺旋。

7.  在进行角度测量时，首先应将经纬仪安置在测站上，然后再进行观测，安置包括（1）        、（2）整平；其中（1）的目的是                                    。

8.  用级经纬仪观测竖角，盘右时竖盘读数为R=已知竖盘指标差X=则正确的竖盘读数为＿＿＿＿．

9. 在施工测量中测设点的平面位置，根据地形条件和施工控制点的布设，可采用________________法、_______________法、________________法和________________法。

二、选择题(每题3分，共45分)

1.       地面点的空间位置是用（  ）来表示的。

Ａ.地理坐标   Ｂ.平面直角坐标    C.坐标和高程     D.天文坐标

2.   下列比例尺最大的是（  ）。

Ａ. 1/50000    Ｂ. 1/100000        Ｃ. 1/10000       D. 1/500

3.  水准测量是利用水准仪提供的（    ）来测定两点间高差的。

Ａ.水平面      B.竖直面        C.水平视线     D. 铅垂线

4.   如果经纬仪水准管气泡处于下图1位置：则以下哪种调试方法能快速准确地将水准管调平？(  )

5.  我国目前最新采用的坐标系统是（   ）

A．北京54     B．85黄海系统      C．西安80     D．WGS84

6、下面关于高斯投影的说法正确的是：（   ）

A． 中央子午线投影为直线，且投影的长度无变形

B． 离中央子午线越远，投影变形越小

C． 经纬线投影后长度无变形

D． 高斯投影为等面积投影

7、下面关于等高线的说法中错误的是（   ）

A．等高线在实际中是不存在的

B．一幅地形图中等高线与密集的地方表明此处坡度越大

C．在一幅地形图中等高线总是闭合的

D．等高线在某些特殊地貌中是可以相交的

8、若竖盘为全圆式顺时针注记，在进行竖直角观测时，盘左读数为L，盘右读数为R，指标差为x，则盘左、盘右竖直角的正确值是（    ）。

A．90°-L-x ；R+x-270°  B．90°-L+x ；R-x-270°

C．L+x-90° ；270°-R-x  D．L-x-90° ；270°-R+x

9、某经纬仪盘左时将望远镜缓慢抬高，发现其竖盘读数在减小，今对一独立高程点竖角观测记录如下：盘左  71012/36//   盘右  288047/00//，试求得该竖角及竖盘指标差应为下列哪项（   ）

A．18047/12//       -12//               B．18047/24//      15//

C．18047/00//       15//                 D．18047/10//      30//

10、水准测量中，后视点A的高程为40.000m，后视读数为1.125m，前视读数为2.571m，则前视点B的高程应为（    ）。

A．43.696m       B．38.554m        C．41.446m      D．36.304m

11.   某一钢尺的名义长度为30米，其在标准条件检定时它的实际长度为30.012米，则其尺长改正为（    ）。

A．30米   B．0.012米   C．30.012米   D．0.006米

12．经纬仪观测某一点的水平方向值时，如果该点竖立花杆作为观测标志，那么瞄准部位尽可能选择花杆的（    ）。

A．底部      B．顶部     C．中部

13.   某直线的坐标方位角为192°45′36″，则其坐标反方位角为（    ）。

A．192°45′36″                   C．167°14′24″

B．12°45′36″                    D．12°14′24″

14.    在经纬仪照准部的水准管检校过程中，大致整平后使水准管平行于一对脚螺旋，把气泡居中，当照准部旋转180°后，气泡偏离零点，说明（　　）。

Ａ.水准管不平行于横轴

Ｂ.仪器竖轴不垂直于横轴

Ｃ.水准管轴不垂直于仪器竖轴

D.水准管轴不平行于视准轴

15、下列说法正确的是（     ）

A．1：500比例尺属于小比例尺

B．DJ2经纬仪一般采用对径影象分划符合技术读数

C．不同高程的等高线在悬崖以外的地方可以相交

D．观测时人眼误差属于系统误差

三、判断题（每题2分，共20分）

1、空间两条相交直线所夹的的角度称为由这两条直线形成的水平角。（    ）

2、尺长误差与温度无关。（    ）

3、测量的计算基准面为参考椭球面。（    ）

4、水准测量中在架设仪器时，要特别注意对中。（    ）

5、用经纬仪进行竖直角观测时，不必进行对中，整平操作。（　 ）

6、经参考椭球定位后，参考椭球面与大地水准面相重合。 (     )

7、四等水准测量一测站观测顺序为黑—红—黑—红。 （    ）

8、经纬仪瞄准某一目标测量竖直角时，观测值的大小与仪器安置高度有关。（    ）

9、I角在水准测量中对读数的影响与视距没有关系（    ）

10、当观测方向多于三个时，采用全圆方向观测法测水平角，每一测回应检查一次“归零差”。（    ）

四、简答题（30分）

1、绘图说明水准测量的基本原理。（6分）

2、简述在一个测站上观测竖直角的方法和步骤。（6分）

3、何谓系统误差？偶然误差？举例说明如何消除系统误差。（6分）

4、测图的基本工作有哪些？（6分）

5、布设测量控制网应遵循什么样的组织原则？为什么？（6分）

五、计算题（45分）

1、已知水准点A的高程=20.355m若在B点处墙面上测设出高程分别为21.000m和23.000m的位置, 设在A、B中间安置水准仪，后视A点水准尺得读数=1.452m，问怎样测设才能在B处墙得到设计标高？请绘一略图表示。（10）

2、已知：A、B为控制点

=643.82m，=677.11m, =87.67m， =156

待测设点P的坐标为=535.22m，=701.78m   若采用极坐标法测设P点，试计算测设数据，简述测设过程，并绘注测设示意图。（10）

3、如图下图，已知AB坐标方位角αBA=273º59′30″,β0=260º59′00″

β1=192º14′24″，β2=236º48′36″β3=170º39′24″β4=180º00′42″

βK=230º32′36″试计算各方向方位角？(写出具体步骤（10分）

4、根据下图所示水准路线中的数据，画出水准测量内业计算表格计算P、Q点的高程。（15分）

# Text boxes

图1

# A

# B

C

D