- 名词解释（每题3分，共30分）

- HRT

- MLSS

- COD

- TOC

- TN

- 污泥负荷率

- 重力浓缩法

- 总硬度

- 生物膜

- 建筑中水

- 填空（每空1分，共20分）

- 水处理工作中最常用的消毒方法有（ ）消毒、（ ）消毒和（ ）消毒等。

- 有机物的厌氧降解过程可以被分为（ ）、（ ）、（ ）三个阶段。

- 按吸附作用力的不同，可将吸附分为（ ）、（ ）（ ）。

- 水处理采用的膜分离技术主要有电渗析、（ ）、（ ）、（ ）和纳滤。

- 我国现行的排水系统的体制一般分为（  ）和（ ）两种。

- 氯加入水中后，一部分被能与氯化合的（ ）消耗掉，剩余的部分称为（ ）。

- 污泥处置方法包括（ ）、（ ）、和农业利用、海洋倾倒和建材等。

- 悬浮物在水中的沉淀可分为（  ）、（  ）、拥挤沉淀和压缩沉淀四种基本类型。

- 判断题（每题2分，共20分）

- 活性污泥法净化污水的主要承担者是原生动物。

- 污水中的总固体包括漂浮物、悬浮物、胶体和溶解物。

- 曝气方法可分为鼓风曝气和机械曝气二大类。

- 超滤既能去除离子物质，又能去除有机物质。

- 气浮过程要求在被处理的废水中分布大量的微气泡。

- 颗粒在沉砂池中的沉淀属于絮凝沉淀。

- CODcr和BOD5之差为污水中不可降解的有机物量。

- 含有高浓度有机物的污水进行厌氧处理时其氨氮浓度通常会升高。

- 生物接触氧化法是介于活性污泥法和生物膜法之间的处理方法。

- 有机物水解酸化过程有助于使部分大分子物质转化为小分子物质。

- 问答题（每题8分，共40分）

- 简述人工湿地及其净化污水的基本原理。

- 简要比较厌氧法与好氧法处理的适用水质条件及其优缺点。

- 简述微生物脱氮的原理，并列举3种典型工艺。

- 活性污泥法为什么需要污泥回流？如何确定回流比？对处理效果有何影响？

- 污泥处理的一般工艺如何？污泥浓缩的作用是什么？

- 计算题（共40分）

- （10分）某二沉池的底泥含水率为98.5%，日排水量为3000吨。该底泥经污泥浓缩处理后，含水率为95%。若溢流清水中的悬浮物含量可忽略不计，计算浓缩池每日排出的污泥量。

- （10分）某市污水处理厂的最大设计流量Qmax=3600m3/h,一级处理初沉池采用辐流式沉淀池，取表面负荷q0=2m3/(m2.h),沉淀时间t=1.5h,池数为2座。试计算：1、沉淀池的直径D与有效水深h2； 2、沉淀池周边处的高度H1?

- （20分）活性污泥曝气池的MLSS＝3g/L，混合液在1000mL量筒中经30min沉淀的污泥容积为 200mL，计算污泥沉降比，污泥指数、所需的回流比及回流污泥浓度。根据结果计算，判断该曝气池的运行是否正常。