长春理工大学电子信息工程学院研究生入学考试

《电子技术基础》考试大纲

一、适用专业

080900电子科学与技术、081000信息与通信工程、 081100控制科学与工程、085208电子与通信工程、085210控制工程。

二、参考书目

《电子技术基础》（模拟电路部分）康华光  高教出版社 第五版。

三、考查要点

- 基本半导体器件

（1）了解PN结的结构与原理，了解晶体管、场效应管的基本特性。

（2）掌握二极管、稳压管的等效模型，并能进行计算。

（3）掌握晶体管、场效应管的结构和符号表示。熟悉双极型晶体管、场效应管三个工作区域的条件。

（4）掌握双极型晶体管的输入和输出伏安特性、交流小信号等效模型，并能计算其中的各个参数。

（5）掌握场效应晶体管的交流小信号等效模型，并能计算其中的各个参数。

- 基本放大电路

（1 ） 掌握放大电路主要性能指标：增益、输入阻抗、输出阻抗、最大不失真输出电压，上下限截止频率的概念与计算方法。

（2）掌握晶体管，场效应管各种组态的放大电路的静态工作点、动态参数的计算方法，准确画出其交直流等效电路。

（3）掌握各种组态晶体管，场效应管放大电路的性能区别。能够在不同场合正确选择合适的电路。

- 多级放大电路

（1） 掌握多级放大电路的计算。尤其熟练掌握两级放大电路的静态工作点、增益、输入阻抗、输出阻抗的估算方法。

（2）熟悉阻容耦合多级放大电路放大倍数的求解。了解集成运放的组成及其各部分的作用。熟悉集成运放中的电流源电路；集成运放的主要性能指标及其实用意义。熟悉典型差分放大电路的工作原理。掌握典型差分放大电路的放大倍数、输入阻抗、输出阻抗的计算及具有恒流源的差分放大电路的分析、计算。了解直接耦合互补输出级的工作原理。

（3）了解直接耦合、阻容耦合、变压器耦合的基本原理及特点。熟悉放大电路的频率响应的有关概念，理解单管放大电路频率响应的分析方法、频率特性。了解多级放大电路的频率响应。

- 集成运算放大器及其应用基础

（1）熟悉集成运算放大器的性能参数：差模增益、共模增益、共模抑制比、输入失调、单位增益带宽、转换速率等概念。

（2）掌握理想运放构成的线性电路（如比例运算、加法运算、减法运算、积分运算、微分运算等）的基本分析方法，运用虚短路虚开路法能够写出基于集成运放构成的线性电路的传递函数。

（3）掌握有源滤波器的组成、特点、分析方法和电路技术指标计算。

（4）掌握电压比较器的电路组成、工作原理、性能特点和电路技术指标计算。

- 放大电路中的反馈

（1）能够正确理解开环与闭环、正反馈与负反馈、直流反馈与交流反馈、电压反馈与电流反馈、串联反馈与并联反馈等概念。

（2）能够正确运用瞬时极性法判断正、负反馈。

（3）能够正确判断四种不同的负反馈组态；掌握四种不同负反馈组态的电路特点以及对电路性能产生的各种影响。

（4）掌握深度负反馈条件下放大电路的分析方法及深度负反馈下的闭环增益的计算。

（5）根据需要能掌握在放大电路中引入反馈的方法。

（6）了解负反馈放大电路产生自激振荡的原因、稳定判据和消除自激振荡的方法。

- 功率放大电路

（1）了解甲类、乙类、甲乙类功放电路的工作状态及提高效率的途径。

（2）掌握互补功放电路的工作原理、输出功率及效率的计算。