# 2019年江南大学硕士研究生入学复试考试

# 《电子与通信综合》考试大纲

考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为150分，考试时间为180分钟．

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试,不需要计算器.

三、试卷内容结构

分立元件（二极管、三极管、场效应管）电路分析    约11

模拟集成器件电路分析                            约8

负反馈及正弦振荡电路分析                         约6

组合逻辑电路分析设计                             约9

时序逻辑电路分析设计                           约10

波形发生电路分析设计                             约6

通信系统基本概念                                约10

模拟调制系统                                   约20

数字基带传输系统                               约15

数字带通调制系统                               约20

信源编码                                      约20

差错控制编码                                   约15

四、试卷题型结构

1.填空或判断题                                  共计20分

2.选择题                                        共计20分

3.分析与计算题                                  共计40分

5.综合分析简述题                                共计20分

6.综合分析计算题                                共计50分

考试内容与考试要求

《 电子技术》部分

- 分立元件电路分析

考试内容：

二极管、三极管、场效应管的特点；由这类元件组成电路的静态分析、动态分析；放大电路的频率特点分析。

考试要求：

- 掌握二极管、三极管、场效应管的特点及主要应用。

- 掌握二极管电路分析、（共发、共集）三极管放大电路的静态与动态分析（包括场效应管电路）。

- 掌握差分放大器的特点及分析方法。

4. 了解功放电路的分类，掌握功放电路的分析方法及功率管的选择。

5. 掌握电源电路分析，包括桥式整流、电容滤波、稳压电路（稳压范围计算）。

二、模拟集成器件电路分析

考试内容：

运算放大器的线性、非线性运用；集成稳压器件的应用。

考试要求：

1.理解理想运算放大器的特点及模型；掌握基本运算电路及集成运放线性应用的分析方法。

2.掌握理想运算放大器非线性运用的特点；掌握单门限电压比较器及滞回电压比较器的电压传输特性及分析。

- 负反馈及正弦振荡电路电路分析

考试内容：

负反馈放大电路的分析；正弦振荡电路的分析。

考试要求：

1.掌握负反馈的作用、负反馈放大电路的判断及深度负反馈放大电路的计算。

- 掌握判断电路能否产生正弦波振荡的方法；掌握RC桥式和LC正弦波振荡电路的组成、

工作原理及振荡频率估算。

四、组合逻辑电路分析设计

考试内容：

中、小规模集成电路构成组合逻辑电路的分析、设计；用ROM构成组合逻辑电路的分析、设计。

考试要求：

1.掌握由门电路构成组合逻辑电路的分析、设计方法。

2.掌握由中规模集成电路（74LS138、74LS153等类似芯片）构成组合逻辑电路的分析、设计方法。

3.掌握由ROM构成组合逻辑电路的分析、设计方法。

- 时序逻辑电路分析设计

考试内容：

R-S、J-K、D触发器的特点及分析；寄存器及触发器电路分析、设计。

考试要求：

1.掌握用R-S、J-K、D触发器构成时序逻辑电路的分析。

2.掌握常用时序逻辑电路芯片74LS160/161的应用（包括分析设计）。

3.掌握序列信号发生电路的分析设计。

- 波形发生电路电路分析设计

考试内容：

施密特触发器、单稳态触发器、无稳态触发器。

考试要求：

1.掌握用555定时器构成施密特触发器的分析设计。

2.掌握用555定时器构成单稳态触发器的分析设计。

3.掌握用555定时器构成无稳态触发器的分析设计。

# 《 通信原理》部分

# 一、通信系统基本概念

考试内容：

通信的基本概念，通信系统组成，通信系统的模型，通信系统的分类与通信方式，信息的度量，通信系统的主要性能指标，信道的概念，信道分类。

考试要求：

1．掌握通信的基本概念，通信的目的、消息、信息、信号，信息、消息、信号三者之间的关系。

2．了解通信系统组成，熟悉通信系统的一般模型，掌握模拟通信系统模型、数字通信系统模型。

3．熟练掌握通信系统的分类与通信方式。

4．掌握信息的度量。

5. 熟练掌握通信系统的主要性能指标及度量。

6. 熟练掌握信道的概念，信道分类。

# 二、模拟调制系统

考试内容：

AM、DSB、SSB和VSB的时域和频域的表示，以及调制解调原理，AM、DSB、SSB的抗噪声性能、带宽及性能比较；频率调制和相位调制的时域和频域的表示，以及调制解调原理；FM和AM的门限效应，VSB滤波器的传输特性；频分复用的原理。

考试要求：

1．掌握AM、DSB、SSB和VSB的时域和频域的表示，以及调制解调原理。

2．掌握AM、DSB、SSB的抗噪声性能、带宽及性能比较。

3．掌握频率调制和相位调制的时域和频域的表示，以及调制解调原理。

4．掌握FM和AM的门限效应，VSB滤波器的传输特性。

5．掌握频分复用的原理。

# 三、数字基带传输系统

考试内容：

数字基带信号波形及其特性，基带传输的常用码型，无码间串扰的基带传输特性，基带传输系统的抗噪声性能；部分响应系统，眼图模型以及与系统性能的关系；时域均衡技术。

考试要求：

1．掌握数字基带信号波形及其特性，主要包括单极性不归零码、单极性归零码、双极性不归零码、双极性归零码。

2．熟练掌握基带传输的常用码型，编码原则和波形。特别是AMI码、HDB3、差分码和CMI码。

3．熟练掌握无码间串扰的基带传输特性——奈奎斯特第一准则。

4．掌握基带传输系统的抗噪声性能。

5. 掌握部分响应系统——奈奎斯特第二准则。

6. 了解眼图模型，以及与系统性能的关系。

7. 掌握时域均衡技术的概念及方法。

# 四、数字带通调制系统

考试内容：

2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK的调制解调原理、波形、抗噪声性能，对二进制数字调制系统进行性能比较；正交振幅调制QAM的原理，最小频移监控（MSK）的基本原理、MSK信号的产生，高斯最小频移监控的基本原理，OFDM的基本原理。

考试要求：

1．掌握2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK的调制解调原理、波形、抗噪声性能，对二进制数字调制系统进行性能比较；

2. 掌握正交振幅调制QAM的原理；

3. 掌握最小频移监控（MSK）的基本原理，MSK信号的产生，高斯最小频移监控的基本原理；

4. 掌握OFDM的基本原理。

# 五、信源编码

考试内容：

模拟信号的抽样定理，抽样信号的量化；脉冲编码调制，差分脉冲编码调制；增量调制。

考试要求：

1．掌握模拟信号的抽样定理，包括低通、带通模拟信号的抽样。

2．掌握抽样信号的量化原理，包括均匀量化和非均匀量化。

3．重点掌握脉冲编码调制的基本原理和方法。

4．掌握差分脉冲编码调制的基本原理和方法。

5．掌握增量调制的基本原理和方法。

# 六、差错控制编码

考试内容：

差错控制编码的基本原理，差错控制编码的性能；常用简单差错控制编码；线性分组码；循环码；卷积码。

考试要求：

1．掌握差错控制编码的基本原理和差错控制编码的性能。

2．掌握常用简单差错控制编码，包括奇偶监督码、二维奇偶监督码、恒比码、正反码。

3．重点掌握线性分组码的基本原理和方法。

4．掌握循环码的基本原理和方法。

5．掌握卷积码的基本原理和方法。