昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：502        考试科目名称 ： 建筑与城市设计作图

考生答题须知

- 请按《准考证》和《招生简章》规定的作图纸进行答题，考生姓名和考生编号写在图纸底部的右下角，写在其它地方的按作弊卷处理，后果由考生自己负责。

- 请使用规定的作图用笔进行答题，没有特殊要求的全部用铅笔进行绘制。

- 不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

（含题目一、二，满分150分，考试时间6小时） 题目一：建筑艺术展览馆设计 （130分，建议时间5小时30分钟） 概况及要求 我国西南地区某历史文化名城，拟建一座建筑艺术展览馆，要求展览馆能够使游客能够全面了解所处城市的历史、风貌和特色。该展览馆具有“展览、餐饮、会议、研究、”四大功能，建筑规模3900 m2。 考生可假定西南地区某城市进行设计，基地条件详见总平面图，规划用地面积：6286 m2，地块西侧为现存坡屋顶建筑，南侧为城市道路，东侧与保留的传统街区隔街相望。地块内部地势平坦。 设计内容 地块内拟建一座二层建筑艺术展览馆，设计中需充分考虑基地中各种因素，并综合所选城市的气候特征、历史文化、建筑风格进行创作。 地块内设置不少于6辆小汽车停车位，以及20 m的自行车停车位。 在用地内合理布置绿化景观，合理组织人车流线，设置主次及后勤出入口，且充分考虑各出入口与周边环境关系。 根据建筑功能要求，处理好建筑各功能板块之间的流线关系，特别是应避免观展流线与研究、会议、库存、管理流线的交叉，并且使建筑内部各功能板块间既联系方便又各自独立。 着重解决好观展流线、观众视线和展厅采光等问题。 在地块内预留200 m2的室外临时展示区，临时展厅需有独立对外的出入口。 建筑需多方位探索内外空间形象，充分借鉴传统民居的特点，探讨地域建筑与环境之间的协调。 功能要求 该建筑艺术博物馆面积为3900 m2（总建筑面积，各房间面积均可上下调整10%），具体功能如下： 公共部分 接待大厅：300 m2 (含入口门厅、贵宾接待、问询室、服务台、寄存。各房间面积按需自定)； 纪念品商店：50 m2； 休息区：100 m2。 展览部分 建筑展览厅（5间）：每间200 m2； 临时展览厅（1间）：200 m2； 展览廊:300 m2。 餐饮部分 餐饮大厅：150 m2； 备餐间：20 m2； 厨房：80 m2。 会议中心 报告厅：350 m2 （需设有独立出入口，门厅。）； 贵宾休息室：50 m2。 研究部分 研究室（6间）：每间25 m2； 档案资料室（1间）：100 m2； 模型制作（2间）：50 m2。 后勤部分 汽车卸货平台:50 m2； 展品储藏（2间）：100 m2； 摄影室：50 m2（含暗房）； 值班室：30 m2。 注：其余用房（卫生间，讲解员休息室，门厅，设备房，走廊，值班室，楼电梯间等）面积按需自定。 设计成果要求 总平面图，1：500。（结合周边环境与交通条件进行场地环境布置与人车流线组织，需用实心三角形箭头注明人车出入口位置，标注建筑层数，标高，建筑尺寸）。 各层平面图，1：300。 立面图，2个，1：200。 剖面图，1个，1：200。 总体轴测图一个，可增画低点透视图，表达方式不限。 分析图若干。 主要经济指标及设计说明。 图纸要求 采取A2图纸表达，张数自定，徒手或工具作图均可。 题目二：建筑墙身大样设计 （20分，建议时间30分钟） 设计内容 绘制该建筑艺术展览馆立面图局部墙身断面1:50（从基础到女儿墙或坡屋顶，注意建筑构造与立面形式的吻合）。 （完） 图1：地形图