昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：503              考试科目名称 ：规划设计作图

考生答题须知

- 请按《准考证》和《招生简章》规定的作图纸进行答题，考生姓名和考生编号写在图纸底部的右下角，写在其它地方的按作弊卷处理，后果由考生自己负责。

- 请使用规定的作图用笔进行答题，没有特殊要求的全部用铅笔进行绘制。

- 不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

考试时间为6小时，满分150分。 设计题目：大学城科技园核心区规划设计(150分) 一 基地概述 地块总建设用地为53.8公顷。原控规规划11个街区，其中北部一街区内原有100户规模的村庄，且有一大院民居为区级文保单位，其余均为村民住房，规划拆迁安置。地块南部紧邻轨道交通线，并设有出入口，随着轨道交通线路的开通，此区域经济价值凸显，市委市政府拟将该地块建设成为具有较高商业价值的商业聚集区、具有产业孵化的科技园区，同时配套一定回迁安置住宅区、教师配套住宅及青年人才公寓，形成密路网小街区、研产结合、宜居宜业、配套完备的“没有围墙”的科教园核心区，服务周边10平方公里范围内六所大学的教育CBD。 二 规划设计要求 1. 核心区控规调整要求： （1）规划条件： 1)基地建筑限高100米，文保单位的控制范围和环境协调范围分别为周边50米和150米，建筑限高分别为18米、30米；2)毛容积率(不含地下建筑面积)小于2.5；净容积率(不含地下建筑面积)小于3； 3)建筑退让道路红线，按主干路、次干路、支路最少为12米、6米、6米退让；4)建筑密度小于35%；5)绿地率大于35%； 6)住宅日照间距按1:1.1控制；7)停车泊位：按规划建筑面积每100平方米0.5个车位考虑，地面、地下比例不限。 8）其他按国家现行相关技术规范要求执行。 （2）调整要求：充分考虑地铁出入口对用地的影响，调整后以期提高教育产业孵化能力、提升公共交通系统、塑造人性化的空间环境等问题，优化各类用地布局，对原控规各类用地比重可做少量的、必要的调整。 2.设计要求： （1）构思并完成总用地面积53.8公顷的商务综合区控规调整方案。要求统筹规划，整体考虑各个片区用地和路网，调整道路交通、功能布局和用地性质。 （2）选取其中南片面积用地面积为30.4公顷的用地，根据调整后的功能布局，完成规划设计方案。要求符合上述用地出让的规划条件，轨道交通站点出入口设施及广场，空间形态与周边片协调，构建公共开放空间、空间有序、高低有致、并满足商务和居住的交通系统，塑造一个环境优美的服务整个园区的南片区。整个核心区需配套住宅面积为80、100、140平方米左右的户型各占三分之一，总套量不少于5000套。其余需配套不小于8万平方米的大学生双创中心，不小于4万平方米的文化创意产业园区，不小于7万平方米的商务商业中心，以上三项可根据需要设置相应的办公、酒店、公寓和商业购物中心等；不小于7万平方米的K12国际学校（含24班初高中、400米环形跑道）；等等。 三 设计成果要求 1.核心区控规方案优化及说明（25%）； 2.重点地块总平面图（1：2000），附分析图（根据方案自订若干，比例不限）、经济技术指标（按街区分别测算）（50%）； 3.重点地块整体或局部鸟瞰图或轴测图（视点不限，图面不小于A3大小）（25%）。 四 附件 本地块附地形图1:2000、1:3000底图。 （注: 成果表现可用2号或1号图纸，以钢笔墨线为主，尺寸应准确，上彩与否不限。)