昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：  504              考试科目名称 ：风景园林设计作图

考生答题须知

- 请按《准考证》和《招生简章》规定的作图纸进行答题，考生姓名和考生编号写在图纸底部的右下角，写在其它地方的按作弊卷处理，后果由考生自己负责。

- 请使用规定的作图用笔进行答题，没有特殊要求的全部用铅笔进行绘制。

- 不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

试卷满分为150分，考试时间为6小时 基地为中国西南某中型城市的一处棚户区，面积约为6公顷，地面平整。基地及周边环境如第2页图所示：方格网尺寸为50m*50m。 设计要求 为提升周边居民生活品质，当地政府对该棚户区进行拆迁，并将此地改建为城市公园。场地内现有水体一处，该水体天然泉眼作为水源。 （一）规划范围为第2页右下阴影所示区域； （二）保留场地原有水体； （三）充分考虑周边居民的使用需求； （四）布置地面停车位、厕所、不少于三种球类运动的标准场地（足球设半场）； （五）简要的文字说明（文字内容包括设计场地概述、总体设计构思、主题与布局特点、景观特色、主要采用的种植植物与形态说明等内容）； （六）技术经济指标： 1、场地总用地面积 2、园林景观设计总面积： 包括种植总面积、铺装总面积、景观建筑面积、景观小品或者水景面积。 图纸要求 图纸规格： A2图幅、绘图纸。 图纸表现： 表现形式不限。 （三） 图纸名称 1、总平面图 1:1000。 （70分） 2、相关分析图纸。 （20分） 3、景观节点详细设计图 （40分） （1）两个主要景观节点放大平面图（常用比例1：100——1:300）； （2）至少一个主要景观建筑或小品立面图、剖面图（常用比例1：100——1:300）； （3）至少一个局部种植设计平面图1:200，面积不少于300平方米。 4、主要景观节点效果图，不少于2个。 （20分） 风景园林设计作图试卷满分为150分

# Text boxes

居民区

居民区

居民区

居民区

居民区