昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 848            考试科目名称 ：数字电路

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、填空题(30分，每小题2分)(在答题纸上写出题号和填空结果) 1、数码转换 (2AC5.D)16 =( )2=( )8 2、(85)10=( )2反码=( )2补码。 3、图1-1中所示的TTL电路是一种 电路 图1-1 图1-2 4、在图1-1的TTL门电路的逻辑函数表达式 F= 。 5、图1-2逻辑函数表达式F1= ；F2= 。 6、写出= 。 7、逻辑函数，对偶式 。 8、4选1数据选择器有 个输入信号，1个输出信号。如果还有另外一个输入信号，称为 信号。 9、的标准与或式为 。 10、把JK触发器的两个输入端连接在一起，可构成为 触发器。 11、同步RS触发器的特性方程为 。同步RS触发器存在 现象 12、由555定时器构成的上限阈值电压为 ，下限阈值电压为 。 13、同步时序逻辑电路用 、激励函数和状态方程三个逻辑函数来描述。 14、有一个4位数模转换器，Vref=4V，输入数字量为1000，转换输出电压为 V。 15、存储器8条数据线，存储容量为1024×8 Bit, 有 条地址线。 二、逻辑门电路(16分) 对如图2-1所示TTL门电路，EC=5V。 (1) 该电路具有什么逻辑功能，写出其逻辑表达式；(2) 当F=0时，T1基极对地的电压有多大？(3) 当B=0时，F对地间的电压的最大值不超过多大？(4) 当T2基极对地电压为1.4V时，A和B对地的电压在什么范围？

昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题

图2-1 三、逻辑代数(16分) 函数。(1) 画出函数F的卡诺图；(2) 根据卡诺图写出F的最简与或式；(3) 根据卡诺图写出F的最简或与式。 四、组合电路(16分) 某设备开关A，B，C，要求：只有开关A接通的条件下，开关B才能接通；开关C只有在开关B 接通的条件下才能接通。违反这一规程，则发出报警信号。设计一个由与非门组成的能实现这一功能的报警控制电路。 五、触发器(12分) 对如下图5-1所示的由两个触发器构成的电路。在初始时刻有，CLK为恒定周期的矩形连续脉冲。在下面波形图5-2中画出和的波形。 图5-1 图5-2 六、时序逻辑电路(20分) 某数字系统控制器逻辑图如图6-1所示。(1)写出激励函数 (2) 写出输出函数；(3)写出状态方程 (4)画出状态图。 图6-1

昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题

七、脉冲电路(12分) (1)下面图7-1中由555电路构成了什么电路？ (2) 在图7-1中C2有什么作用。 (3) 在图7-2中画出VO的波形。 图7-1 图7-2 八、数字系统设计基础(16分) 某数字系统：在状态下，在CLK到来时完成无条件操作：，若外输入X=0，则完成条件操作，状态由；若X=1，状态由。在或状态下，在CLK到来时回到状态。(1)画出该系统的ASM图；(2)用每态一D触发器的方法写出激励函数。 九、数模和模数转换电路(12分) 如图9-1所示DAC电路，计算其中的电流I1、I2、I3、I4。 图9-1