实验  设计IIR滤波器，并对信号进行滤波

- 实验目的：设计IIR滤波器，实现对存在加性干扰的时域离散信号进行滤波

- 实验内容：

已知带加性干扰的信号用表示，，式中是真正的信号，是一个0～0.2πrad的带限信号。η(n)是一个干扰信号, 但其频谱分布在0.3πrad以上。要求设计一个巴特沃思型的IIR数字滤波器对信号进行滤波，将干扰η(n)滤除。要求所在的通带内平坦，在0.2πrad处幅度衰减不大于1db，在0.3πrad以上衰减大于等于15db。

- 实验步骤：

  - 根据题目要求确定要设计的数字滤波器的技术指标

  - 将上面的技术指标转换为巴特沃思模拟滤波器的技术指标

  - 设计该模拟滤波器

  - 用双线性变换法将设计的模拟滤波器转换为数字滤波器，要求求出该滤波器的系统函数

  - 画出该滤波器的幅度特性曲线

  - 根据该滤波器的系统函数画出它的直接型网络结构图（该滤波器就是书上的例题6.4.2）

  - 根据a所确定的技术指标，调用MATLAB函数buttord和butter直接设计数字滤波器，观察设计结果与上面用双线性变换法的设计结果是否相同。

  - 滤波仿真：调用MATLAB工具箱函数filter对下面给出的带加性干扰的信号进行滤波，观察滤波效果（绘制滤波前后信号的时域和频域波形）。

实验信号x(n)的128个样值：

-0.0289    0.3943    0.9965    1.1266    0.9995    1.0891    1.2262    1.0699

0.8990    0.7685    0.7844    0.9471    1.4317    1.6765    1.7629   -3.2903

3.4122    4.5403   -2.1667    -2.0584    4.6694    2.0368   -0.4864    0.1427

2.5652   -1.8980   -0.0527    -1.4730    2.7884   -6.4092    2.9084   -5.1428

1.5929    0.0014   -0.6010    -4.3059   -0.4518    1.9959   -3.3526    0.5745

-3.5487    0.5913   -0.2472    -1.5479   -2.4422    2.5066   -4.2421   -2.3588

3.8869   -3.9855    0.9583    -1.2164    3.7050    1.2411   -1.7249    0.9964

3.9695    1.3400   -3.5513    5.8552   -2.8092    2.6877    0.4444    3.5641

-2.3496    3.6065   -1.7598    1.4699    3.7201   -1.1626    2.5171   -1.8247

2.5076    2.5423   -0.1164    0.3413   -2.8366   -0.5732    1.1705   -1.1689

-1.8778   -2.8823    0.1312    0.1701   -0.3147   -3.2178   -0.2897   -0.2661

-2.6156    2.5836   -6.1123    0.3611    3.8320   -5.1405   -2.4962    1.3115

0.3410   -5.0227    2.5150   -2.2485    0.8696   -0.4257   -0.2326    5.2529

-1.1389   -1.0966    4.2358   -0.8846    1.3454    2.1462   -0.2605    1.8075

-1.5669    3.4374    2.4737   -0.9521    1.0952    0.2180    0.3156    4.8910

-1.5372    1.4585   -1.0904    5.1795   -1.9366   -1.0818    1.2667   -0.4268

- 实验报告：

    - 所设计的数字滤波器的主要技术指标，它的系统函数，网络结构

    - 仿真滤波试验的结果

5．实验用MATLAB函数简介

● filter: 一维数字滤波器直接Ⅱ型实现函数。

yn=filter(B,A,xn) 按直接Ⅱ型实现结构对输入信号向量xn滤波，返回滤波器输出信号向量yn，调用参数B和A分别为滤波器系统函数分子和分母多项式系数向量。其实质是求解差分方程

A(1)y(n) = B(1)x(n) + B(2)x(n-1) + ... + B(M+1)x(n-M) -A(2)y(n-1) - ... -A(N+1)y(n-N)

如果A(1)不等于1时，则对系数关于A(1)归一化后计算输出信号y(n)。当A=1时对应FIRDF的直接Ⅱ型实现

● freqz: 求数字滤波器频率响应。

[H,W]=freqz(B,A,N) 计算出数字滤波器频率向应函数在[0，π]上的N点等间隔采样复数向量H和N个采样频率点向量W。调用参数B和A分别为滤波器系统函数分子和分母多项式系数向量。

[H,W] = freqz(B,A,N,'whole') 计算出数字滤波器频率向应函数在[0，2π]上的N点等间隔采样复数向量H和N个采样频率点向量W。

freqs：求模拟滤波器频率响应.请用help 命令查其功能和调用各式。