实验一  数码管实验

- 实验目的

1. 了解数码管的显示原理；

2. 掌握JXARM9-2440 中数码管显示编程方法

- 实验仪器

JXARM9-2440教学实验箱、ADT1000仿真器和ADT IDE集成开发环境、串口连接线、PC机。

- 实验原理

7段LED由7个发光二极管按“日”字形排列，所有发光二极管的阳极连在一起称共阳极接法，阴极连在一起称为共阴极接法。

LED显示器的接口一般有静态显示与动态显示接口两种方式。

本实验中采用的是动态显示接口，其中数码管扫描控制地址为0x20007000，位0－位5每位分别对应一个数码管，将其中某位清0 来选择相应的数码管，地址0x20006000 为数码管的数据寄存器。数码管采用共阳方式，向该地址写一个数据就可以控制LED 的显示，其原理图如图所示。

- 实验内容

1、编程实现：六个数码管同时正向显示0-F ，然后反向显示F-0。

2、编程实现：在六个数码管上依次显示“CHINA”，可分辨出轮流显示。

3、编程实现：在六个数码管上依次显示“CHINA”，分辨不出轮流显示。

4*、编程实现：在每个数码管上递减显示9-0 。

5*、自行开发。

- 实验程序

- 实验结果与分析

- 实验总结与心得体会