实验三  中断实验

一、实验目的

1、了解中断的作用；

2、掌握嵌入式系统中断的处理流程；

3、掌握ARM中断编程。

二、实验仪器

JXARM9-2440教学实验箱、ADT1000仿真器和ADT IDE集成开发环境、PC机。

三、实验原理

当CPU进行主程序操作时，外设的数据已存入输入端口的数据寄存器；或端口的数据输出寄存器已空，由外设通过接口电路向CPU发出中断请求信号，CPU在满足一定的条件下，暂停执行当前正在执行的主程序，转入执行相应能够进行输入/输出操作的子程序，待输入/输出操作执行完毕之后CPU再返回并继续执行原来被中断的主程序。这样CPU就避免了把大量时间耗费在等待、查询状态信号的操作上，使其工作效率得以大大地提高。

本实验中外部中断2和3为常高电平，如果按下EINT2、EINT3按钮，将在相应的外部中断信号引脚处产生低电平，通过铺货下跳沿触发外部中断2和3进行实验。

- 实验内容

- 学习例程，对其关键程序、函数、设置及结果进行分析。

- 编写中断处理程序，处理外部中断2或3，控制LED灯闪           烁或数码管显示。如：

1、当外部中断2发生时，使8个LED灯亮灭闪烁；

2、当外部中断3发生时，使8个LED灯依次亮一下。

3、当中断发生时，控制数码管显示（*自行设计显示形式）。

（三）*自行设计与开发。

五、实验程序

六、实验结果与分析

七、实验总结与心得体会