实验四   AD转换实验

- 实验目的

1. 了解模数转换的基本原理；

2. 掌握模数转换的编程方法。

- 实验仪器

JXARM9-2440教学实验箱、ADT1000仿真器和ADT IDE集成开发环境、串口连接线、PC机。

- 实验原理

要将模拟量转换成数字信号需经采样、保持——>量化——>编码四个基本过程（数字化过程）。

采样：

按采样定理对模拟信号进行等时间间隔采样，将得到的一系列时域上的样值去代替u=f(t)，即用u0、u1、…un代替u=f(t)。

这些样值在时间上是离散的值，但在幅度上仍然是连续模拟量。

量化：

在幅值上再用离散值来表示。方法是用一个量化因子Q去度量；u0、u1、…，便得到整量化的数字量。

u0=2.4Q  2Q             010

u1=4.0Q  4Q             100

u2=5.2Q  5Q             101

u3=5.8Q  5Q             101

编码：

将整量化后的数字量进行编码，以便读入和识别；编码仅是对数字量的一种处理方法。

例如：Q=0.5V/格，设用三位（二进编码）

主次逼近模数转换原理：

S3C24X0 集成了一个８路10 位A/D 转换器，其分辨率为10 比特，该转换器可以通过软件设置为Sleep 摸式，可以节电减少功率损失，最大转换速率为500K。

本实验中，通道0和通道1的模拟输入信号可通过实验箱的可调电阻AIN0、AIN1调节。

- 实验内容

（一）学习例程，对其关键程序、函数、设置及结果进行分析。

（二）编写程序语句，将模拟输入进行采集和转换，观查转换后的数字量，显示结果（在串口显示）。

（三）编写程序语句，将转换后对应的电压值结果显示在数码管和串口上（如 2.345（V））。

（四）*自行设计与开发。

- 实验程序

- 实验结果与分析

- 实验总结与心得体会