实验五  实时时钟实验

- 实验目的

1. 了解实时时钟在嵌入式系统中的作用；

2. 掌握实时时钟的使用。

- 实验仪器

JXARM9-2440教学实验箱、ADT1000仿真器和ADT IDE集成开发环境、PC机。

- 实验原理

在一个嵌入式系统中，实时时钟单元可以提供可靠的时钟，包括时分秒和年月日；即使在系统处于关机状态下它也能够正常工作（通常采用后备电池供电），它的外围也不需要太多的辅助电路，典型的就是只需要一个高精度的晶振。

S3C2440的实时时钟具有以下特点：

时钟数据采用BCD编码；

能够对闰年的年月日进行自动处理；

具有告警功能，当系统处于关机状态时，能产生告警中断；

具有独立的电源输入；

提供毫秒级时钟中断，该中断可用于作为嵌入式操作系统的内核时钟。

- 实验内容

1、补充程序，设置与修改当前的日期和时间；实现闹钟告警功能（设05S时报警）；使能TICK每秒中断。在串口上显示信息。

2、编写程序语句，将时、分、秒在数码管上显示出来。

*3、自行设计与开发。

五、实验程序

六、实验结果与分析

七、实验总结与体会