实验六：看门狗实验

- 实验目的

- 了解看门狗的基本原理；

- 掌握看门狗定时器的使用方法。

- 实验仪器

JXARM9-2440教学实验箱、ADT1000仿真器和ADT IDE集成开发环境、PC机。

- 实验原理

看门狗定时器既可以作为定时器使用，又可以作为看门狗使用。在作为看门狗使用时，当计数值减为0时，内部复位信号被激活。

看门狗定时器操作：

预分频值的有效范围从0到2^8 -1。分频系数可以选择为16、32、64或128。

看门狗的定时周期:

T = WTCNT*t_Watchdog

其中WTCNT是看门狗定时器计数器初值；

t_ Watchdog = 1 / [ PCLK / (预分频值 + 1) / 分频系数

其有三个相关的寄存器：控制寄存器（WTCON）、数据寄存器（WTDAT）和计数寄存器（WTCNT）。

- 实验内容

- 在时钟实验的基础上增加看门狗代码，使看门狗的周期为2s左右，打开看门狗复位功能，不喂狗，观察是否复位；

- 使看门狗的周期为2s左右，打开看门狗复位功能，每秒喂狗一次，观察是否复位；

- 使看门狗的周期为2s左右，打开开门狗复位功能，每3s喂狗一次，观察是否复位。

五、实验程序

六、实验结果与分析

七、实验总结与体会