实验十   人机界面实验

- 实验目的

1、了解LCD显示的基本原理；

2、掌握LCD显示图形的方法；

3、掌握LCD显示字符的方法（本次实验显示汉字）。

- 实验仪器

JXARM9-2440教学实验箱、ADT1000仿真器和ADT IDE集成开发环境、串口连接线、PC机。

- 实验原理

JXARM9-2440的LCD显示模块由S3C2440的LCD控制器和256色彩色LCD显示器组成。

一个像素就是LCD屏上的一个可以显示的最小单位，也就是常说的点。

本系统采用的LCD分辨率为320X240，工作在256色彩色显示模式，在该模式下，显示缓冲区中的一个字节数据代表LCD上的一个点的颜色信息，因此，所需要的显示缓冲区大小为320X240X1字节。其中每个字节的彩色数据格式如图所示：

每一个汉字在汉字库中有确定的区和位编号（用两个字节），就是所谓的区位码（区位码的第一个字节表示区号，第二个字节表示位号。

- 实验内容

（一）学习例程，对其关键程序、函数、设置及结果进行分析。

（二）在LCD上显示自行设计的图形。

（三）在LCD上显示汉字。自行定义位置和字符串。

（四） *自行设计与开发。

- 实验程序

- 实验结果与分析

- 实验总结与心得体会