# 北京化工大学

攻读硕士学位研究生入学考试

《自动控制原理》样题（满分150分）

注意事项：

1、答案必须写在答题纸上，写在试卷上均不给分。

2、答题时可不抄题，但必须写清题号。

3、答题必须用蓝、黑墨水笔或圆珠笔，用红色笔或铅笔均不给分。

一、（本题满分22分）某系统的方块图如图1所示

图1

- 画出该系统的信号流图（10分）；

- 试求（12分）。

二、（本题满分23分）某系统方块图如图2所示

图2

1、求传递函数（8分）；

2、当F(s)为单位阶跃干扰时，计算使F(s)对Y(s)的稳态影响最小的K值（8分）；

3、当X(s)为单位阶跃信号时，求系统的稳态位置偏差系数和稳态误差（7分）。

三、 （本题满分30分）已知最小相位系统的开环对数幅频特性曲线如图3所示，求：

- 系统的开环传递函数；（10分）

- 系统的相位裕度并判断系统的稳定性；（10分）

- 如何调整开环增益K值，使得相稳定裕度。（10分）

图3

四、（本题满分15分）已知某单位反馈系统的开环传递函数为：

，

- 绘制系统的根轨迹（要求有计算过程）（8分）；

# 确定系统稳定时K的取值范围（4分）；

- 写出根轨迹分离点处对应的K值（3分）。

五、(本题满分15分) 针对开环系统

- 试设计一个连续控制器，使得闭环系统的自然频率为1，且阻尼系数为0.7。 (4分)

- 分别利用Tustin’s、MPZ和MMPZ的方法来离散化该控制器，其中采样周期为T=0.1。 （7分）

- 直接设计一个离散控制器(例如)，使得闭环系统的自然频率为1并且阻尼系数为0.7。（4分）

六、（本题满分15分）考虑下列二阶系统

已知系统矩阵指数为

- 求矩阵A = ？ (8分)

- 分析是否存在状态反馈控制器镇定该系统. 如果存在，请给出该反馈控制器的增益K；如果不存在，请解释原因。 (7分)

七、(本题满分15分) 考虑如下线性定常系统

利用状态变换，系统变为

1、请写出的形式 （6分）

2、请证明上述变换不影响系统的可控性 （9分）

八、(本题满分5分) 考虑如下非线性系统

利用Lyapunov第二定理分析该系统的稳定性。如果系统不是全局稳定的，给出系统稳定的区域（Lyapunov函数选为 ）

九、 （本题满分10分） 考虑如下图所示非线性系统，求出起始点的相轨迹方程式，并画出相轨迹图。