博士研究生入学考试大纲

考试科目名称：电器学

- 考试要求：

要求考生全面系统地掌握电器基础理论，并且能灵活地运用，具备较强的分析问题与解决问题的能力。

二、考试内容：

1）电器导体的发热计算

a:掌握以下基本概念：电器的极限允许温升和稳定温升；电器中的热源和热传递形式；集肤效应和邻近效应；电器的四种工作制；电器的过载能力；电器的热稳定性；

b:电器中热源和热传递形式的计算方法；发热体表面的稳定温升的计算方法；电器通电和断电过程的暂态温升计算方法；短时和反复短时工作下电器的功率过载倍数和电流过载倍数计算方法；电器典型部件的稳定温升分布计算方法；电器在短路电流下的温升计算方法；热稳定电流换算方法；变截面导体的温升分布计算。

2) 电器中的电动力计算

a:掌握以下基本概念：电器的电动稳定性；回路因数；截面因数；

b:典型导电回路因数的计算；直流电动力的计算；单相稳态电动力的计算；单相暂态电动力；三相稳态电动力的计算；三相暂态电动力的计算；载流导体与导磁体间的电动力；电器的电动稳定性验算。

3) 电弧的基本特性

a:电离和消电离及方式；汤逊理论；流注理论；电弧的离子平衡公式；电弧的能量平衡公式；电弧三个区域的特性；长弧和短弧。

b:直流电弧的伏安特性和熄灭原理；开断直流电路时的过电压；限制过电压的措施。

c:交流电弧的伏安特性；负载对交流电弧的影响；电弧电压对交流电路电流的影响。

4)交流电弧的熄灭原理

a:近阴极区的介质恢复过程；弧柱区的介质恢复过程；

b:理想弧隙上的ujf；表示uhf两参数和四参数；剩余电阻和电弧电压对uhf的影响；剩余电阻的两重性；根据uhf波形和Rs波形判断电弧重燃的原因。

5)开关电器典型灭弧装置的工作原理

磁吹灭弧、金属珊片灭弧装置、固体产气灭弧装置、石英砂灭弧装置SF6灭弧装置、真空灭弧装置的工作原理；了解其他灭弧装置的工作原理。

6) 电接触理论

a: 掌握以下基本概念：接触的形成原因及影响因素；φ-θ理论和接触电压；触头闭合过程中的机械振动；减少机械振动的措施；触头熔焊的原因和减少熔焊的措施；触头电磨损和减少电磨损的措施；常用触头材料的性能。

b:接触电阻的计算；接触点最高温升的计算；触头闭合过程的中的弹跳距离；触头间的电动斥力。

7) 电磁系统

a:电磁系统的工作原理和主要特性；磁路的概念和磁路计算的基本定律；电磁系统计算的基本任务和计算框图；

b:采用解析法、图解法、磁场分割法和经验公式法计算气隙磁导；

c:对交直流磁路进行计算。掌握漏磁系数法。了解分段法和归算漏磁导法；

d:交直流电磁吸力的计算；分磁环的作用；

e:交、直流电磁铁的吸合和释放过程。

- 试卷结构

题型结构

a:定理、概念应用

b:综合计算题

四、参考书目

《电器学》科学出版社 孙鹏 马少华；《电器理论基础》张冠生 机械工业出版社