《微机原理与接口技术》课程大纲

一、适用范围

先进制造与信息化学术型学位点(0802Z4)

机械（工业互联网）专业学位硕士点(085501)

二、考试要求（包括考试时间、考试方式、总分、考试题型及分值比例）

1.考试时间及方式

考试时间：90分钟；考试方式：闭卷考试；

其它要求：考生自备计算器等。

2.考试题型及分值

考试题型主要包括：填空题、选择题和综合题。

不同题型分值比例：试题总分100分，其中选择题约占20%；填空题约占30%；分析计算题约占50%。

试题内容安排：试题内容分基础部分和分析计算部分，基础部分主要以选择题和填空题形式考核，计算分析部分主要以综合题形式考核。

三、参考书目

《单片机原理及应用》，张毅刚，高等教育出版社， 2004年

四、各参考书目考试内容

（1）MCS-51单片机的硬件内核

中央处理器（CPU）、ALU、程序计数器PC、累加器A、程序状态字寄存器PSW及其各状态标志位、内部数据存储器及其功能分区以及寻址方法、内部程序存储器、特殊功能寄存器的功能以及主要控制位的功能、时钟、复位条件、I/O端口的内部结构及第一和第二功能、其它引脚功能。

（2）MCS-51单片机的中断系统、定时器/计数器和串行口的结构与编程控制

MCS-51单片机的5个中断请求源、中断入口（矢量）地址、有关的特殊功能寄存器(IE、IP、TCON等)，中断优先级管理，中断响应过程等。外部中断的触发方式和对触发信号的要求。定时/计数器的工作方式以及方式控制寄存器TMOD、控制寄存器TCON，定时器/计数器对输入信号的要求，定时常数的计算，初始化程序、中断服务程序和主程序的连接，按规定要求设计初始化程序、中断服务程序、主程序和子程序。串行口的4种工作方式及有关特殊功能寄存器(SCON、SBUF等) ，按要求设计串口通讯程序 (包括波特率的设置)。

（3）MCS-51单片机的外部资源（外部数据存储器和外部程序存储器、I/O端口、并行ADC和DAC等）扩展

外部EPROM、外接RAM的扩展方法及地址空间分配。利用门电路并行扩展I/O端口，通过串口方式0（或用I/O口模拟串口方式0）扩展I/O端口。常用ADC和DAC的工作原理及其与MCS-51单片机的并行连接方法。

（4）MCS-51单片机的指令系统及程序设计

常用指令和汇编程序设计，主要包括：数据传递、条件判断转移、算术逻辑运算、对内外部数据或程序存储器内的数据操作、循环、子程序、位操作、中断服务程序等。

（5）MCS-51单片机的C语言程序设计

C51编写简单的程序，包括数据传送（主要是内部和外部数据存储器以及I/O端口的访问）、算术逻辑运算、循环程序、子程序、中断服务程序等。