# 2019年攻读硕士学位研究生入学考试复试

# 《土木专业基础综合》考试大纲

说明：

1. 土木专业基础综合考试内容为：混凝土结构设计原理+（桥梁工程或隧道工程或建筑混凝土结构设计）；在答题时，混凝土结构设计原理模块为考生必答，桥梁工程、隧道工程及建筑混凝土结构设计三个模块选择其中之一作答。

2. 报考桥梁与隧道工程专业考生在专业基础综合考试答题时，必须选择混凝土结构设计原理+（桥梁工程或隧道工程）。

3. 试卷总分为100分，混凝土结构设计原理部分为50分。

一、《混凝土结构设计原理》考试大纲：

主要考核内容：

1．混凝土结构材料的物理力学性能

钢筋：钢筋的品种和级别；钢筋的强度与塑性性能。

混凝土：混凝土单轴应力状态下的本构关系；混凝土复合应力状态下的强度，约束混凝土的概念、性能及应用；混凝土的变形。

混凝土与钢筋的粘结。

2．混凝土结构的设计方法

极限状态；结构上的作用；结构的功能要求；作用效应与结构抗力；结构功能的极限状态；极限状态方程；近似概率的极限状态设计法；结构的可靠度；可靠指标与失效概率；实用设计表达式；分项系数；承载力极限状态设计表达式；正常使用极限状态设计表达式；按极限状态设计时材料强度和荷载的取值。

3．受弯构件的正截面承载力

受弯构件正截面承载力试验研究：受弯构件正截面的三种破坏形态；适筋梁正截面受弯的三个受力阶段。

正截面受弯承载力计算原理：正截面承载力计算的基本假定；受压区混凝土等效矩形应力图；适筋梁与超筋梁的界限及界限配筋率；适筋梁与少筋梁的界限及最小配筋率。

受弯构件的正截面承载力计算方法：基本计算公式及适用条件；基本计算方法及一般构造要求。

4．受弯构件的斜截面承载力

斜裂缝的形成；无腹筋梁斜截面受剪破坏的三种主要形态；影响无腹筋梁斜截面受剪承载力的主要因素；受弯构件斜截面承载力计算公式及适用条件；保证斜截面受弯承载力的构造措施。

5．受压构件的截面承载力

轴心受压构件正截面受压承载力；偏心受压构件正截面受压破坏形态；偏心受压长柱弯矩的二阶效应；偏心受压构件正截面承载力基本计算公式及适用条件；偏心受压构件正截面承载力计算方法及一般构造要求； 正截面承载力N ─M相关曲线的特点。

6．受拉构件的截面承载力

受拉构件的截面承载力计算。

7．受扭构件的截面承载力

纯扭构件的试验研究；纯扭构件的扭曲截面承载力；弯剪扭构件的截面承载力：试验研究及破坏形态；《规范》的配筋计算方法及一般构造要求。

8．正常使用阶段的验算

受弯构件的变形验算；裂缝形成机理、荷载引起的裂缝宽度计算及裂缝控制；混凝土结构的耐久性。

9．预应力混凝土构件

预应力混凝土的基本概念；张拉预应力钢筋的方法；张拉控制应力；预应力损失；预应力混凝土轴心受拉构件的计算：轴心受拉构件各阶段的应力分析；轴心受拉构件使用阶段的计算；轴心受拉构件施工阶段的验算。预应力混凝土构件的一般构造要求。

主要参考教材：

叶见曙主编，《结构设计原理》（第3版），人民交通出版社，2014年

梁兴文 史庆轩主编，《混凝土结构设计原理》（第二版），中国建筑工业出版社，2011年

二、《桥梁工程》考试大纲：

主要考核内容：

  - 桥梁结构体系、基本组成；

  - 桥梁设计荷载（作用）；

  - 梁桥、拱桥、斜拉桥的基本概念、构造原理；

  - 荷载横向分布的基本概念、常用计算方法及适用范围；

  - 拱桥、梁桥、斜拉桥的主要施工方法；

  - 拱桥、梁桥内力（含次内力）计算方法；

  - 现行公路桥涵设计规范的规定。

主要参考教材：

《桥梁工程》（上）,范立础,人民交通出版社,2011年

《桥梁工程》（下）,顾安邦,人民交通出版社,2011年

三、《隧道工程》考试大纲

主要考核内容：

1. 绪论

了解隧道及隧道分类：重点掌握按长度的分类和按隧道断面积的分类；

2.隧道的勘察

了解隧道勘察的各阶段及其基本内容。

3. 隧道总体设计

越岭隧道、沿河傍山隧道选址的原则和要求；隧道洞口位置选择原则和要求；隧道纵坡要求；曲线隧道要求；隧道建筑限界；隧道净空；越岭隧道；傍山隧道；早进洞晚出洞；设计衬砌断面主要解决的问题。

4. 隧道围岩工程性质、分级与围岩压力

隧道围岩分级与围岩压力：围岩初始应力场；隧道围岩；围岩分级方法及指标体系；BQ指标分级；围岩分级中水的处理；围岩压力及其计算；深埋隧道和浅埋隧道及其判断；公路隧道围岩分级指标及原则；影响隧道围岩稳定性的客观因素和人为因素。

5. 隧道结构构造

隧道结构组成；衬砌结构类型及其与围岩级别的关系；隧道防排水原则及其措施。

6. 隧道结构计算

隧道荷载；围岩弹性抗力；隧道结构的计算模型；理解隧道结构封闭成环的重要性和意义，能够从力学计算的角度解释隧道封闭成环的时机。

7. 隧道锚喷支护

现代支护结构理论与传统支护结构理论的异同；锚杆的受力与计算；喷射混凝土支护的作用；锚杆支护的作用；锚喷支护；支护特性曲线；开挖面空间效应；隧道采用柔性支护的目的与意义，实现柔性支护的主要方式、方法；锚喷支护与二衬支护时间选择原则；锚喷支护施工的原则；理解并掌握隧道监控量测的目的和意义。

8. 隧道施工方法

隧道开挖方法；各种开挖方法的优缺点；新奥法及其核心内容和三要素；新奥法施工的掘进技术；不良地质段隧道施工原则与超前支护措施；掘进工作面炮眼的种类及其作用；光面爆破和预裂爆破。

9. 隧道通风与照明

掌握隧道通风、照明的目的。了解需要机械通风的经验判别；通风方式类型和优缺点；通风方式的选择因素；通风设计的内容；隧道照明区段的划分；隧道亮度曲线；视见诱导性和光学诱导性；隧道路面照明质量的要求；隧道照明设计的主要内容。

主要参考教材：

《隧道工程》，王成 主编，人民交通出版社，2009年

四、《建筑混凝土结构设计》考试大纲

主要考核内容：

1. 混凝土梁板结构

梁板结构计算简图、活荷载的不利布置；塑性铰（线）与塑性内力重分布；单向板筋梁楼盖按弹性理论和塑性理论的设计方法；双向板按弹性理论和塑性理论的设计方法；板中钢筋构造要求。

2. 单层厂房结构

排架的计算假定和计算简图；支撑的作用与支撑的布置原则；排架上荷载的特点与计算；等高排架的设计计算方法；排架柱牛腿的设计计算与构造；吊车梁的受力特点；柱下单独基础的设计。

3. 混凝土框架结构

框架的结构布置与受力特点；框架结构的计算简图；框架在竖向荷载和水平荷载作用下内力分析的近似方法；框架结构荷载效应组合；框架结构的构造要求；框架结构房屋基础；混凝土结构的防连续倒塌设计。

主要参考教材：

《混凝土结构设计》 （第二版）（按新规范GB50010-2010编写）,梁兴文 史庆轩,中国建筑工业出版社，2011年

考试注意事项：

（1）考试题型：简答题、综合分析题、计算题。

（2）考试携带计算器、绘图工具。

（3）用碳素笔答题，颜色为黑色或蓝色。