东华大学硕士研究生入学考试大纲

科目编号：  853        科目名称：单片微机原理与接口技术

一、考试总体要求

《单片机原理与接口技术》是机械设计制造及其自动化专业的一门专业基础课程，单片机则是现代控制系统中应用最广的嵌入式电脑芯片。它的主要内容包括微型计算机的基础知识；   MCS-51单片机组成原理、功能、存储器的空间结构； MCS-51单片机指令系统及其汇编语言程序设计；MCS-51单片机的定时、中断、串行口以及扩展技术；  控制流程、应用程序设计的基本方法；人机通道配置与接口技术； 前向通道和后向通道配置与接口技术；相互通道配置与接口技术；  单片机控制系统的开发等。要求考生了解和掌握MCS-51单片机基本结构和使用方法，能够系统地掌握MCS-51单片机的指令和汇编语言的程序编制，熟练掌握MCS-51单片机系统的扩展技术和接口技术及控制系统研究的基本方法，并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

二、考试内容及比例

需要掌握的内容如下,考试内容比例分配应该是基础知识20%，MCS-51单片机原理、编程、中断、定时器及扩展50%，接口技术、应用系统设计及编程30%。

- 微型计算机的基础知识

  - 二进制、八进制、十六进制及十进制之间的相互转换

  - 二进制数编码和带符号数的原码、反码及补码的表示

  - 利用补码性质进行运算

  - 二进制数的逻辑运算

  - 微型计算机硬件及软件的基础知识

- MCS-51系列单片机的结构

    - MCS-51系列单片机的基本组成

    - MCS-51单片机存储器结构及其用途

    - 时钟电路和复位电路

    - I/O口端口的结构和操作

- MCS-51单片机的指令系统和汇编语言程序设计

- 指令格式及寻址方式

- 寻址空间和五类指令系统

- 汇编语言中的伪指令

- 掌握三种程序结构的编写：顺序结构、分支结构和循环结构，及查表指令的应用

- 中断系统及定时器/计数器

- 中断的基本概念

- 中断源与中断请求

- 中断允许控制和优先级控制

- 中断响应与中断处理

- 定时器的结构和工作原理

- 定时器的控制

- 定时器的工作模式及其应用

- 单片机系统扩展技术

- 程序存储器扩展

- 数据存储器扩展

- 外部输入输出接口扩展

- 可编程并行接口8255A

- 人机通道配置与接口技术

- 单片机应用系统中的人机通道

- 键盘及其接口技术

- 显示器接口技术

- 前向通道和后向通道配置与接口技术

- 单片机应用系统中的前向通道和后向通道

- A/D转换与A/D转换接口

- 后向通道中常用器件及电路

- D/A转换与D/A转换接口

- 相互通道配置与接口技术

- 单片机应用系统中的相互通道

- 串行通信基础

- MCS-51串行口及应用

- 单片机应用系统的设计

单片机应用系统的硬件设计和软件设计。

三、试卷类型及比例

试卷会从下列题型中选择4~5个题型，比例会是基础型题目80%，提高型的题目为20%。

1. 选择题

2. 填空题

3. 简答题

4. 编程题

5. 扩展题

6．设计题

四、考试形式及时间

考试形式：笔试；考试时间：每年由教育部统一规定。