为了帮助广大考生复习备考，也应广大考生的要求，现提供我校自命题专业课的考试大纲供考生下载。考生在复习备考时，应全面复习，我校自命题专业课的考试大纲仅供参考。

| 上海电力大学2021年硕士研究生入学复试《高电压技术》课程考试大纲 |
| --- |
| 课程名称 | 高电压技术 |
| 参考书目 | [1] 林福昌. 高电压工程(第三版). 中国电力出版社，2016年 [2] 屠志健，张一尘．电气绝缘与过电压（第2版）．中国电力出版社，2009年 |
| 复习总体要求 正确理解和掌握气体、液体及固体电介质的主要电气特性（特别是击穿过程）和基本概念，了解电气设备绝缘结构的基本特性和试验方法，掌握高电压试验和绝缘预防性试验中常用的试验装置及测试仪器的原理与用法，以及高电压试验的特点，基本程序和安全措施等，掌握电力系统中雷电过电压和主要内部过电压的产生机理，影响因素及防护措施等基本知识。 |
| 考试主要内容及要求掌握的知识点 一、电介质的基本电气特性 1、电介质的极化、电导和损耗 2、电介质的击穿和老化 二、电介质的击穿特性 1、气体电介质的击穿特性 气体放电的汤逊理论、气体放电的流注理论（这两个理论描述的内容、放电过程、游离形式、适用范围） 2、电场分布对气隙电气强度的影响 均匀电场、不均匀电场中气体间隙的放电特性 3、气隙在不同电压（直流、交流、冲击）下的电气强度 4、提高气隙电气强度的方法 5、液体和固体电介质的击穿特性 影响液体、固体介质击穿的因素及提高击穿电压的措施 三、高压外绝缘及沿面放电 1、大气条件对外绝缘特性的影响 2、高压绝缘子 绝缘子的分类、作用、电气性能。 3、沿面放电的物理过程 均匀电场、不均匀电场中的沿面放电；绝缘子的污闪放电。 四、电气设备绝缘试验 1、绝缘性能试验 绝缘电阻和泄漏电流的测量、介质损失角正切的测量、局部放电的测量（这些测试项目的测试原理、回路接线、测试注意事项及能检测的绝缘缺陷。） 2、绝缘耐压试验 工频耐压试验、直流耐压试验、冲击耐压试验（产生这些高压的设备、直流发生器及冲击发生器的工作原理、试验接线及测量方法） 五、线路和绕组中的波过程 1、无损单导线、平行多导线波过程 2、行波的一次、多次折、反射 3、彼得逊法则、网格法的应用 4、行波的衰减与变形 5、单绕组、三绕组中的波过程 6、变压器中的波过程 六、雷电及防雷设备 1、雷电的电气参数 2、避雷针（线）的保护原理及范围 3、各种避雷器的工作原理、电气参数、保护性能、适用范围 七、电力系统的防雷保护 1、输电线路防雷保护 输电线路感应雷过电压、输电线路直击雷过电压（这些过电压产生的物理过程、线路上有、无避雷线过电压大小差异、避雷线的作用）；输电线路的耐雷水平、雷击跳闸率；输电线路的防雷措施。 2、发电厂、变电所的防雷保护 发、变电所的防雷保护接线、保护原理、各元件作用；发、变电所雷害来源及防雷保护措施 八、电力系统内部过电压 1、暂时过电压（工频过电压、谐振过电压） 2、切、合空载线路过电压 3、间歇性电弧接地过电压 4、切除空载变压器过电压 用等值图分析过电压产生的原因、发展过程、影响因素、限制措施。 |