一、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1、如果热机从热源吸热100 kJ，对外做功100 kJ，则（    ）

A. 违反热力学第一定律       B. 违反热力学第二定律

C. 不违反第一、第二定律      D. A和B

2、某容器中气体的表压力为0.04 MPa，当地大气压为0.1 MPa，则该气体的绝对压力为（    ）

A. 0.14 MPa      B. 0.06 MPa    C. 0.04 MPa     D. 0.05 MPa

3、如果热源温度不变，增大卡诺循环的输出功，则卡诺循环的热效率将（    ）

A. 增大       B. 减       C. 不变      D. 不确定

4、下列系统中与外界不发生能量交换的系统是（    ）

A. 绝热系统 	           B. 孤立系统

C. 闭口系统      	     D.开口系统

5、下列说法正确的是（    ）

A. 实际气体的熵是温度和压力的函数，理想气体的熵仅是温度的函数；

B. 理想气体的熵是状态参数，所以只要过程的热量相同，它们的熵变也相同；

C. 根据熵的定义，任何工质可逆绝热过程的熵变为零；

D. 根据熵的定义，绝热过程的熵变为零。

6、理想气体由初始状态1（），经可逆变化到状态2（），其中，，则该过程的多变指数为（    ）

A. n>0    B. n=0     C. n<0    D. n趋向于无穷大

7、理想气体作可逆绝热膨胀，温度由38 ℃降为20 ℃，焓减少了20 kJ/kg，其定值定压质量比热cp=（    ）

A. 1.004 kJ/（kg·K）		  B. 1.11 kJ/（kg·K）

C. 1.291 kJ/（kg·K） 		  D. 1.299 kJ/（kg·K）

8、一卡诺机，当它被作为热机使用时，两热源的温差越大对热变功就越有利。当被作为制冷机使用时，两热源温差越大，则制冷系数（    ）

A. 越大         B. 越小       C. 不变       D.不确定

9、饱和湿空气的干球温度、湿球温度和露点温度之间应满足（    ）

A.       B.      C.       D.

10、在蒸汽动力循环装置中，采用蒸汽再热循环的主要目的是（     ）

A. 提高蒸汽初压             B. 增大气耗率

C. 提高压缩比               D. 增大蒸汽的干度

二、简答题（本大题共10小题，每小题8分，共80分）

1、有人认为开口系统内系统与外界有物质交换，而物质又与能量不可分割，因此开口系统不可能是绝热系统。这种说法对不对，为什么？

2、说明下列论断是否正确：

（1）气体边被压缩边吸入热量是不可能的；

（2）绝热过程即是等熵过程；

（3）系统熵减小的过程无法进行；

（4）气体膨胀时一定对外做功。

3、简述分体积定律和道尔顿分压定律。

4、下面的说法是否正确，为什么？“系统从某一初态经不可逆与可逆两条途径到达同一终态，则经不可逆途径系统的必大于”。

5、水在定压汽化过程中，温度保持不变，因此根据q=Δu+w，有人认为过程中的热量等于膨胀功，即q=w，对不对？为什么？

6、在蒸汽动力装置循环中，既然利用抽气回热可以提高热效率，能否将全部蒸汽抽出来用于回热？为什么回热能提高热效率？

7、试解释湿空气、湿蒸汽、饱和湿空气。

8、简述热泵与制冷装置的共同点和区别？

9、画出柴油机混合加热理想循环的p-v图和T-s图；并分析影响其热效率的因素有哪些？

10、写出理想气体的状态方程，并说明状态方程的物理意义。

三、计算题（本大题共4小题，共50分）

1、（12分）设有一定量气体在气缸内被压缩，容积由1.4 m3压缩到0.9 m3，过程中气体压力保持常数且p=100000 N/m2。又设在压缩过程中气体的内能减少12000 J，求此过程中有多少热量被气体吸入或放出？

2、（14分）6 kg氮气经历了一个等内能的状态变化过程，初压力，初温度T1=300 K，终容积为初容积的3倍。设氮气具有理想气体性质。试求：

（1）气体的温度；

（2）气体的终压力；

（3）气体因状态变化而引起的熵的变化。

3、（12分）设有一台制冷装置按逆向卡诺循环工作，其制冷能力为15kW。若冷藏库所需保持的温度为-10°C ，环境温度为25°C。试求：

（1）该装置的制冷系数；

（2）驱动装置所需的功率；

（3）放给环境的热量。

4、（12分）有A可逆卡诺热机的高温热源温度为127 °C，低温热源温度为27 °C，其每次循环对外做的净功为8000 J。今有B卡诺机，维持低温热源温度27 °C，提高高温热源的温度，使其每次循环对外做的净功为10000 J，若两个卡诺循环都工作在相同的两条绝热线之间。试分别求B循环热机的效率与该循环高温热源的热力学温度是多少？