昆明理工大学2020年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：829             考试科目名称 ：固体废物处理与处置

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、单项选择题（每题2分，共30分） 1 下列哪个不是3R原则的内容（ ） A：减少生产（Reduce） B：再利用（Reuse） C：再更新（Renew） D：再循环（Recycle） 2我国在今后相当长一段时间，控制固体废物污染将以（ ）为主。 A：减量化 B：无害化 C：资源化 D：零排放 3当垃圾场距离市区路程大于50km时，可设置（ ） A：公路转运站 B：铁路转运站 C：水路转运站 D：大型转运站 4对于脆硬性的废物，宜采用哪种破碎方法（ ） A：劈碎 B：剪切 C：超声 D：磨剥 5在浮选工艺中，促进目的颗粒与捕收剂作用的药剂称为（ ） A：抑制剂 B：絮凝剂 C：活化剂 D：分散剂 6鉴别固化产品性能最重要的一项指标是（ ） A：浸出速率 B：增容比 C：抗压强度 D：耐腐蚀性 7 固体废物中可用浓缩法分离的水分（ ） A：间隙水 B：毛细管结合水 C：表面吸附水 D：内部水 8好氧堆肥操作中，堆体的最佳温度为（ ） A：40-55℃ B：55-60℃ C：60-65℃ D：65-75℃ 9 生活垃圾焚烧处理时，通常要求烟气停留时间能达到（ ） A：2s以上 B：5s以上 C：8s 以上 D: 10s以上 10钢渣碱度R=1，则该矿渣属于（ ） A：低碱度渣 B：中碱度渣 C：高碱度渣 D：弱碱度渣 11 通常垃圾填埋场的使用年限应不得于（ ） A：5年 B：10年 C：15年 D：20年 12填埋场防渗衬里必须满足渗透系数小于（ ） A:1×10-11 cm/s B：1×10-9cm/s C： 1×10-7cm/s D： 1×10-5cm/s 13 下列属于危险固废的是（ ） A：白炽灯泡 B：日光灯管 C：聚乙烯废料 D：废橡胶 14常见的存放危险废物的容器是（ ） A：钢制容器 B：木制容器 C：陶瓷容器 D：玻璃容器 15 现代填埋场区别于简易填埋场的重要标志是（ ） A：防渗处理 B：层状填埋 C：最终封场 D：厌氧过程 二、不定项选择题（每题至少有一个正确答案，每题3分，共30分） 1 垃圾渗滤液中包含的污染物有（ ） A：有机物 B：氨氮 C：悬浮物 D：重金属 2 焚烧处理的污染物有（ ） A：烟气 B：冷却水 C：炉渣 D：粉尘 3堆肥厂产品中铁铜锌等金属的回收与提取适用于（ ） A：重力分选 B：磁力分选 C：电力分选 D：人工分选 4固废的危害主要体现在（ ） A：产生恶臭 B：侵占土地 C：在食物链中积累 D：影响微生物代谢 5微生物浸出的机理中，细菌所起的作用有（ ） A：产生优良浸出剂 B：产生酶分解矿物 C：分泌有机酸溶解矿物 D：吃掉Fe和S 6煤的干馏制备焦炭和焦油属于（ ） A：热解 B：焚烧 C：炭化 D: 燃料化 7属于废塑料改性的方法有（ ） A：交联改性 B：多元共混 C：接枝改性 D：氯化改性 8目前我国的填埋场类型有（ ） A：好氧型 B：准好氧型 C：厌氧型 D：兼性型 9压实器通常由哪些单元组成（ ） A：固定单元 B：容器单元 C：动力单元 D：压实单元 10筛分处理中哪种筛孔容易发生堵塞（ ） A：方形 B：圆形 C：菱形 D：三角形 三、名词解释（每题5分，共15分） 1 全过程管理原则 2 DRE 3 筛分效率 四、简答、论述题（共30分） 1 为什么说固体废物既是污染“源头”，又是“终态物”？（7分） 2试简要论述好氧堆肥的四个主要过程。（8分） 3 “垃圾分类”是2017年以来的热点词汇，习总书记也将垃圾分类称为“新时尚”。有不少专家学者和广大市民认为，垃圾分类对于“垃圾焚烧发电”有着十分积极的意义，请你根据所掌握的知识，谈谈垃圾分类对于焚烧有哪些好处。（15分） 五、计算题（每题15分，共45分） 1 某污水处理厂污泥经初步脱水后，含水率从99%降至98%，求污泥的体积变化。并根据此结果简要说明污泥脱水的必要性。 2 有100kg混合垃圾，其物理组成是食品垃圾25kg、废纸40kg、废塑料13kg、破布5kg、废木材2kg、其余为土、灰、砖等，求此混合垃圾的热值。已知食品垃圾的热值为4650 kJ/kg，废纸热值为16750 kJ/kg，废塑料热值为32570 kJ/kg，破布热值为17450 kJ/kg，废木材热值为18610 kJ/kg，土、灰、砖热值为6980 kJ/kg 3从下列数据估算有4000住户的住宅区垃圾产生量。统计地点为该区垃圾转运站，时间为1周。设每户平均4人，运入垃圾为：① 手推车65次，平均载重600kg/车；② 三轮车50辆，平均载重500kg/车；③ 后装收集车35辆，平均载重1400kg/车。垃圾日产量不均匀系数为 1.15，居住人口变动系数为 1.05。